## Slide 1
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH CHĂM SÓC VƯỜN LAN TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-Y SINH
BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
GVHD: ThS. Võ Đức Dũng
SVTH : Nguyễn Phi Hùng Kiệt MSSV:20161218
Lê Hoài Lâm MSSV: 20161220
ĐỀ TÀI

## Slide 2
NỘI DUNG
I. MỤC TIÊU
II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
IV. KẾT LUẬN - HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Slide 3
I. MỤC TIÊU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi đang được xây dựng theo xu hướng tự động hóa, nhằm giảm kinh phí cũng như nhân công, tăng năng suất cho sản phẩm.
Ứng dụng của IoTs đang được phổ biến rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp.

## Slide 4
I. MỤC TIÊU
2. Mục tiêu đề tài
Thiết kế và thi công mô hình chăm sóc vườn hoa Lan tự động sử dụng nguồn năng lượng mặt trời, đồng thời áp dụng công nghệ IOT trong việc giám sát, chăm sóc để giảm chi phí về thuê nhân công lao động và giảm chi phí chăm sóc.
Hệ thống sẽ giám sát chặt chẽ sự sinh trưởng của cây hoa Lan với điều kiện lý tưởng nhất.

## Slide 5
II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
1. Sơ đồ khối của hệ thống

## Slide 6
II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
2. Khối vi xử lý và điều khiển trung tâm
Giao tiếp với màn hình HMI
Giao tiếp với RTC DS3231
(Tx,Rx)
(SDA,SCL)
Giao tiếp với module 4relay
Giao tiếp với cảm biến mưa, quang,...
(One-wire)
Giao tiếp với L298
Giao tiếp với Esp32
Board Arduino Mega 2560 sử dụng hết 18 chân( dòng mỗi chân I/O là 40mA):
Iarduino = I18pin x (dòng mỗi I/0)
= 720 (mA).
Tổng dòng tiêu thụ trên các thiết bị 5V:
ITổng = 1.664mA = 1,66A
Tổng dòng tiêu thụ trên các thiết bị 12V:
ITổng = 1.376mA = 1,37A
Nhận xét:
(Tx2, Rx2)

## Slide 7
III. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
3. Khối thu phát wifi
Giao tiếp với khối xử lý trung tâm
Nhận xét:
Dòng tiêu thụ trên Esp32 là: 300mA .
Điện áp 5V.
Công suất tiêu thụ : 1.43mW

## Slide 8
II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
4. Khối module 4relay
Hình 1: Cấu tạo module 4relay 5V
Nhận xét:
Điện áp cung cấp: 3,75V đến 6V.
Dòng điện kích hoạt: 5mA.
Dòng điện của một relay khi hoạt động xấp xỉ 60mA(chọn 60mA).Vậy dòng điện của 4 relay cùng hoạt động là:
Imodule 4 relay = 60 mA x 4 = 240mA.
Công suất tiêu thụ:
P = U x I = 5V x 200mA = 1200mW

## Slide 9
II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
5. Khối thời gian thực RTC DS3231
DS3232 RTC Chip
CR2032 Baterry
EEPROM 24C32
Nhận xét:
Điện áp hoạt động 3.3V đến 5V
Dòng tiêu thụ trên DS3231 : 1.5mA
SCL, SDA nối với SCL, SDA khối xử lý trung tâm.
Công suất tiêu thụ:
P = UxI = 5x1.5 =7.5mW

## Slide 10
II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
6. Khối module L298N
Chú thích:
Điện áp cung cấp: 12V.
Dòng tiêu thụ: 36mA.
Chân OUT1, OUT2 kết nối với chân 32 và 34 của khối trung tâm.
Công suất tiêu thụ: 432mW
Sơ đồ nguyên lý L298

## Slide 11
II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
7. Khối hiển thị và điều khiển
Chú thích:
Kích thước 3.5 inch.
Cảm ứng điện trở.
Điện áp hoạt động 5VDC.
Giao tiếp UART.
Có thẻ nhớ lưu trữ và xử lý hình ảnh.
RAM 8 byte.
Dòng điện tiêu thụ: 500mA.
Công suất tiêu thụ:
P = UxI = 5x500 =2500mW

## Slide 12
II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
8. Khối cảm biến
Cảm biến DHT11
Cảm biến mưa
Cảm biến độ ẩm đất
Cảm biến quang
Điện áp hoạt động: 5V.
Công suất tiêu thụ:
P = UxI = 5x(2.5 + 5 + 10 + 15) =162.5mW

## Slide 13
II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
9. Khối nguồn cho hệ thống
Tấm pin năng lượng mặt trời poly 10W
Bình ac-quy 12V-3.5Ah
Thông số kỹ thuât:
Đầu ra 12V của bộ điều khiển. Sau đó được ổn định bằng IC LM2596 để cấp cho thiết bị 5V và thiết bị 12V
Dòng nạp: 10A.
Dòng xả: 5A.
Nhiệt độ làm việc 0- 45 °C.
Có LCD hiển thị thông số.
Quá tải và bảo vệ ngắn mạch.
Sử dụng cho bình Acquy.

## Slide 14
II. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
10. Sơ đồ nguyên lý toàn mạch

## Slide 15
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Lưu đồ giải thuật chương trình chính

## Slide 16
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
2. Lưu đồ giải thuật chương
trình tự động

## Slide 17
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
3. Lưu đồ giải thuật chương
trình thủ công

## Slide 18
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
4. Lưu đồ giải thuật chương trình
giao tiếp giữa khối
trung tâm và khối thu phát wifi

## Slide 19
5. Thi công và bố trí linh kiện trên PCB
Stt | Tên linh kiện | Số lượng
1 | Arduino Mega 2560 | 1
2 | Esp32 | 1
3 | LM2596 | 1
4 | DHT11 | 1
5 | Cảm biến quang | 1
6 | Cảm biến độ ẩm đất | 1
7 | Cảm biến mưa | 1
8 | Jack Dc | 1
9 | Ds3231 | 1
10 | CTHT | 2
11 | HMI 3.5 inch | 1
Hình 5.1: Lớp phủ đồng mạch PCB
Hình 5.2: Bố trí linh kiện trên mạch PCB
Danh sách module và linh kiện sử dụng
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
11

## Slide 20
6. Hình ảnh thực tế phần cứng đã thi công trên board PCB
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Hình 5.3: Các thiết bị được gắn lên board

## Slide 21
7. Tủ điện đựng board mạch PCB
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Hình 5.4: Tủ điện thiết kế
Hình 5.6: Tủ điện sau khi thi công
Hình 5.5: Bên trong tụ điện

## Slide 22
8. Giao diện App Blynk trên điện thoại
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Hình 5.6: Giao diện điều khiển
Hình 5.7: Giao diện biểu đồ giám sát

## Slide 23
9. Giao diện trên màn hình HMI
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Hình 5.8: Giao diện màn
hình chờ trên HMI
Hình 5.9: Giao diện màn
hình điều khiển trên HMI
Hình 5.9: Giao diện chỉnh và hẹn giờ trên HMI

## Slide 24
10. Kết quả thi công mô hình
10.1 Mặt trước
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## Slide 25
10. Kết quả thi công mô hình
10.2 Mặt bên
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## Slide 26
11. Kết quả hoạt động ở chế độ bằng tay
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Đèn Bật
Nhóm dùng tay bật đèn trên màn HMI

## Slide 27
12. Kết quả hoạt động ở chế độ tự động
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Khoảng nhiệt độ cho phép[10-31°C]
Khoảng độ ẩm kk cho phép[40-60%]
Khoảng độ ẩm đất cho phép>=50%
Hình 6: Quạt đang bật
Hình 7: Phun sương đang bật

## Slide 28
13. Kết quả hoạt động ở chế độ hẹn giờ
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Bật đèn trên màn HMI
Đèn bật
Giao diện hẹn giờ

## Slide 29
13. Kết quả hoạt động ở chế độ hẹn giờ
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Ở giao diện hẹn giờ, nhóm hẹn giờ tắt thiết bị là 11h 59 phút cho thiết bị 1
Đèn tắt
Thời gian trên màn hình HMI là 11h59’ theo như mình nhóm đã cài đặt, lúc này đèn đã tắt.

## Slide 30
14. Kết quả hoạt động ở chế độ từ xa
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## Slide 31
Nhóm đã thiết kế và thi công thành công đề tài.
Thiết kế được giao diện trên màn HMI.
Điều khiển được các thiết bị từ xa dùng wifi.
Giám sát được chế độ hoạt động của hệ thống, các thông số môi trường từ cảm biến gửi về.
Thiết bị hoạt động liên tục, không bị quá tải.
IV. KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. Kết luận

## Slide 32
IV. KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN
2. Hướng phát triển đề tài
Sử dụng những linh kiện có độ chính xác và hiệu suất cao hơn, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để cải thiện độ chính xác của hệ thống.
Tùy theo mức độ yêu cầu của từng ứng dụng để thiết kế hệ thống có nhiều chức năng hơn như chế độ giám sát dùng camera, dùng lora để giám sát hệ thống xa hơn,...